##### Велотренажер

#### Инструкция по эксплуатации SS-370C

Характеристики данного продукта могут незначительно отличаться от иллюстраций и могут быть изменены без предварительного уведомления.

Основные предосторожности должны быть соблюдены, включая следующие инструкции по технике безопасности. Прочитайте все инструкции перед использованием оборудования.

1.	Прочитайте все инструкции в этом руководстве и перед использованием этого оборудования сделайте упражнения на разогрев.

2.	Чтобы избежать повреждения мышц, перед началом тренировки разогрейте все мышцы тела. Для этого просмотрите страницы Упражнений на разогрев и «Охлаждение» мышц. После разминки рекомендован легкий отдых.

3.	Перед использованием оборудования убедитесь, что все части не повреждены и хорошо закреплены. Оборудование должно быть размещено на плоской поверхности. Рекомендуется использовать циновку или другое покрытие.

4.	Наденьте надлежащую одежду и обувь; не одевайте одежду, которая могла бы попасть в какую-либо часть оборудования; не забудьте зафиксировать все ремни.

5.	Не делайте попытку дополнительного самостоятельного ремонта или настройки, кроме настроек, описанных в этом руководстве. При возникновении неполадок прекратите использование оборудования и обратитесь к  Уполномоченному Сервисному представителю.

6.	Не используйте оборудование на открытом воздухе.

7.	Оборудование предназначено только для домашнего использования.

8.	Во время занятий к работе на тренажере допускается только один человек.

9.	Во время использования тренажера держите подальше детей и животных. Эта машина разработана только для взрослых. Минимальное свободное пространство, требуемое для безопасной работы, составляет два метра.

10.	Если Вы чувствуете боль в груди, тошноту, головокружение, Вы должны прекратить тренироваться немедленно и перед продолжением занятий проконсультироваться со своим врачом.

11.	Максимальный вес пользователя составляет 110 кг.

ВНИМАНИЕ: прежде, чем начать любую программу тренировки проконсультируйтесь с Вашим врачом. Это особенно важно для людей, старше 35 лет, а также тех, у кого есть проблемы со здоровьем. Прочитайте все инструкции перед использованием тренажера для занятий фитнессом.

Операции с компьютером

Обозначение функций

1.SCAN 2.SPEED 2.DIST 4.TINE 5.ODO 6.CAL 7.PULSE

MODE ：Нажмите Mode для выбора функции.

AUTO ON /OFF:

Дисплей включится автоматически при начале тренировки. Если тренировка не проводится более 4 минут, дисплей отключится автоматически.

SCAN: Нажмите SCAN, для того чтобы дисплей автоматически переключал данные SPEED (скорость), DIST (дистанция), TIME (время), ODO & CAL (калории) каждые 30 секунд. Каждые данные будут отображаться в течении 6 секунд.

SPEED: Нажмите эту кнопу для отображения величины скорости, достигнутой при выполнении упражнения.

DISTANCE:  Нажмите эту кнопку для отображения величины пройденной дистанции при выполнении упражнения.

TIME: Нажмите эту кнопку для отображения общего количества времени выполнения упражнения.

ODOMETER:  Нажмите эту кнопку для отображения полной дистанции пройденной на тренажере.

CALORIE:   Нажмите эту кнопку для отображения количества сожжённых калорий за время выполнения упражнения.

* PULSE: Нажмите кнопку помеченную как  и дисплей отобразит частоту сердечных биений.

ХАРАКТИРИСТИКИ:

| FUNCTION | Auto Scan | Every 6 seconds |
| --- | --- | --- |
|  | Speed | Unit: KPH or MPH (According to inside setting) |
|  | Distance | 0.0-999.9 Mile or KM (According to inside setting) |
|  | Time | 0:00-99:59 (Minute: Second) |
|  | Odometer | 0.0-999.9 KM or Mile (According to inside setting) |
|  | Calorie | 0.0-999.9 Kcal |
|  | * Pulse | 40-240 BPM |
| Sensor | No-contact magnetic type |
| Battery type | Two pieces of SIZE-AA or UM-3 |
| Operation temperature | 0℃ - +40℃ ( 32℉ - 104℉ ) |

Комплект поставки крепежей

Обзор Частей Конструкции

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. Установка переднего / заднего стабилизаторов и педалей.

Прикрепите передний стабилизатор (6) на изогнутой планке передней панели  основной рамы (1) двумя M10 гайками (34), M10x57 болтами (35), Ø10 большой кривой шайбой (36). Установите задний стабилизатор (4) таким же образом как и передний стабилизатор (6). Присоедините левую педаль (20) на левую часть корпуса (19). Прокрутите ось крепления педали против часовой стрелки с помощью инструмента находящегося в комплекте поставки.

Присоедините  правую педаль (21) на правую часть корпуса (19), прокрутив ось крепления педали по часовой стрелке.

Примечание: левая и правая педали (20, 21), части корпуса  (19) отмечены  "L" и "R" (левая и правая соответственно).

2. Установка подушки сиденья и стойки сидения.

Достаньте три M8 винта (42) и Ø8 шайбы (38) из-под подушки сиденья (27). Затем приложите подушку сиденья (27) на треугольную пластину сиденья на стойке (25), закрепив ее тремя M8 винта (42) и Ø8 шайбами (38), которые были изъяты до этого.

Вставьте сиденье (25) в отверстие трубы основной рамы (1), а затем зафиксируйте его круглым регулятором (8) на трубе основной рамы (1). Поворачивая его по часовой стрелке, сиденье можно установить в наиболее подходящем положении.

Регулировка сиденья:

Поверните круглый регулятор (8) против часовой стрелки, не полностью его выкрутив. Вытяните круглую ручку (8) и сдвиньте сиденье (25) вверх или вниз на подходящее место. Закрепите сиденье (25)отпустив круглую ручку (8) и немного сдвигая сиденье (25) вверх или вниз, пока круглая ручка (8) не впадет в отверстие на стойке. Для дополнительной безопасности затяните круглую ручку (8) по часовой стрелке.

3. Установка руля и контроля натяжения.

Достаньте M8x15 болты (24), Ø8 кривую шайбу (37) из трубы на основной раме (1).
Соедините кабель напряжения (54) из нижнего отверстия стойки руля (3) с кабелем из отверстия передней части основной рамы (3). Подключите провод датчика (26) из основной рамы (1) с проводом датчика (59) из отверстия стойки руля (3).

Вставьте стойку руля (3) в отверстие основной рамы (1) и закрепите M8x15 болтами (24) с Ø8 кривой шайбой (37), которые были изъяты до этого. Будьте осторожны, чтобы не прищемить кабеля внутри опорной трубы (3) при закручивании болтов.

Вставьте конец кабеля напряжения от регулятора управления (7) в крючок кабеля напряжения (54), как показано на рисунках А. Потяните соединенный кабель напряжения (7) и вставьте его щель с металлической скобой (54), как показано на рисунке В.

4. Установка руля и панели компьютера.

Возьмите из комплекта два болта M8x15 (24) и Ø8 кривых шайб (37).
Выньте провод  датчика пульса (53) из отверстия стойки руля (3), а затем выведите их из верхней части руля (3). Закрепите рукоятки (2) на стойке руля (3) с двумя болтами M8x15 (24) и Ø8 кривой шайбой (37), которые были изъяты ранее.
Поставьте панель компьютера (47) в верхней части руля (3). Подключите провод датчика пульса (53) и провод датчика (59) во входы на задней части компьютера (10). Затем закрепите панель компьютера (10) на верхней части руля (3).

РАЗОГРЕВ И «ОХЛАЖДЕНИЕ»

Хорошая программа подготовки состоит из разминки, занятия аэробикой, и охлаждения. Делайте разминку по крайней мере два - три раза в неделю, отдыхая день между разминками. После нескольких месяцев Вы можете увеличить количество разминок до четырех или пяти раз в неделю.

ЗАНЯТИЕ АЭРОБИКОЙ - любая длительная деятельность, которая посылает кислород в мышцы через сердце и легкие. Занятие аэробикой улучшает деятельность Ваших легких и сердца. Аэробике способствует любая деятельность, где используются крупные мышцы: ноги, руки и ягодицы. Ваше сердце бьется быстро, и Вы дышите глубоко. Занятие аэробикой должно быть частью программы разминки.

РАЗМИНКА - важная часть любых занятий. Вы всегда должны начинать с разминки, чтобы подготовить тело к большему количеству напряженных упражнений; разминка включает в себя разогрев и растягивание мышц, увеличивая частоту пульса и кровообращения, и поставляя больше кислорода мышцам.

ОСТЫНЬТЕ в конце разминки, повторите эти упражнения, чтобы уменьшить чувствительность в усталых мышцах.

УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗОГРЕВ

Растяжка внутренней части бедра

Сядьте и сомкните пальцы ног вместе, колени в сторону Подтяните стопы как можно ближе к паховой области. мягко прижмите колени к полу. Держите 15 секунд.

Растяжка области под коленом

Вытяните правую ногу. Положите левую стопу на внутреннюю часть бедра правой ноги и наклонитесь как модно ближе к носку. Досчитайте до 15. Повторите упражнение с правой ногой.

Вращение головой

Наклоните голову вправо на счет раз, почувствуйте, как растягивается левая часть шеи, затем наклоните вправо, растягивая подбородок – максимально его потяните, рот открыт. Поверните голову на счет раз, затем плавным кивком опустите голову на грудь на счет два.

Поднятие плеч

Поднимите правое плечо к уху. Затем поднимите левое, опуская правое.

Растяжка ахиллесового сухожилия

Прислонитесь к стене, вытянув руки вперед и поставив левую ногу перед правой. Держите правую ногу прямой, согните левую ногу и наклонитесь к стене, отсчитав 15 секунд, повторите для другой ноги.

Касание носков

Медленно опуститесь вниз, расслабив плечи и спину, коснитесь пальцев ног. Наклонитесь как можно ниже, оставайтесь в таком положении на протяжении 15 секунд.

Боковые растяжки

Поднимите обе руки над головой. Вытяните правую руку как можно выше. затем повторите тоже самое с левой рукой.

Запомните, всегда проверяйте свое физическое состояние прежде чем начинать какие либо упражнения.

«ОХЛАЖДЕНИЕ»

Целью «охлаждения» является приведение тела к нормальному или почти нормальному состоянию, состоянию покоя в конце тренировки. Правильное охлаждение медленно снижает частоту сердечных сокращений и позволяет крови вернутся к сердцу.