# Электрическая дорожка SS-50A

Инструкция по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

- Руководство по безопасной эксплуатации

- Технические характеристики товара

- Руководство по сборке

- Перечень Деталей

- Наладка работы

- Операции и функции

- Правила эксплуатации бег. дорожки

- Техническое обслуживание

- Общие правила и методы

10.Приложение – графики интенсивности занятий и нагрузки

Технические характеристики

- Расстояние – 0,000-9,999 (км)

- Время – 00:00 до 99:59 (мин/сек)

- Вес пользователя – до 120 кг

- Напряжение – 220 В (50гц/60гц)

- Скорость полотна – 0,8-18 км/ч

Техника безопасности:

ВНИМАНИЕ! Прочитайте внимательно данное руководство по сборке и эксплуатации беговой дорожки!

Фирма не несет ответственности за использование данной беговой дорожки  не по назначению!

- Перед перемещением беговой дорожки следует ее сложить и закрепить полотно, перевозить требуется только в упаковке, предусмотренной заводом-изготовителем, чтобы избежать внешних повреждений

- Запрещено перевозить беговую дорожку в разложенном виде

- Важно не допускать детей и животных к беговой дорожке во время ее работы во избежание травм

- Пользователям, возрастом от 35 лет и старше – стоит проконсультироваться с врачом перед началом курса тренировок.

- Беговая дорожка должна быть размещена в помещении, подальше от воды. Такие же условия и для ее хранения в нерабочий период

- Устанавливать беговую дорожку для тренировки следует по уровню на ровной свободной поверхности, с радиусом свободного пространства вокруг 1м-2м

- Не используйте другие электрические приборы во время использования беговой дорожки

- После занятий на ней – выключите беговую дорожку из сети

- Датчик пульса не является точным мед. показателем, его показания могут быть не так точны как профессиональные мед. Приборы.

- Нельзя использовать беговую дорожку людям, страдающим на сердечные хронические заболевания

- После тренировки лучше закрывать датчики и компьютер, во избежание загрязнения

- Не прикасайтесь к подвижным частям беговой дорожки во время ее работы и работы ее полотна для бега

- Пользователь при занятии бегом должен находиться лицом к дисплею

- Если у Вас длинные волосы – завяжите их, чтобы не привело к травмам

- Максимальный вес пользователя 120 кг

Установка:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Перед поднятием бегового полотна убедитесь что все показатели на дисплее равны 0 и беговая дорожка не стоит в режиме ожидания, и полностью отключена от питания

- Перед опусканием бегового полотна убедитесь, что посторонние предметы не помешают спуску бегового полотна;

Этапы сборки и указания :

1 Подсоедините боковые балки (правую и левую) бегового полотна с помощью болтов М8*16 и закрепите шайбами и гайками

2. Подсоедините и закрепите вертикальные стойки беговой дорожки с помощью аналогичных болтов М8*16

3 После установки балок, закрепите промежуточную балку между правой и левой вертикальными стойками с помощью болтов М8*60, гаек и шайб

4 Закрепите панель управления с дисплеем с помощью болтов М4*16 и гаек двум вертикальным стойкам и зафиксируйте

.

5.Зафиксируйте держатель и среднюю соединяющую балку болтами М16*100

6. Закрепляйте компьютер на стойке беговой дорожки только специальными оригинальными болтами M8×16.

Перечень кнопок и их функциональности на дисплее беговой дорожки:

С левой стороны указаны индикаторы света, индикатор времени (включение/выключение отсчета), индикатор скорости тренировки и бегового полотна

Справа: индикатор дистанции, счетчик сжигаемых калорий, датчик пульса

Снизу: ключ старта, клавиши переключения скоростей самостоятельно, по востребованию пользователя,

Снизу справа: индикатор скоростей, ключ остановки, ключ безопасности и экстренного прекращения работы полотна

Ориентир в настройке и использовании беговой дорожки:

- Во время установки всех частей дорожки убедитесь в их полной комплектации,

- Для тренировки используйте только спортивного вида одежду

- Для начала тренировки подсоедините беговую дорожку к розетке, дисплей высветит показатели, равные нулю. Теперь программа готова к программированию для начала тренировки

- Выберите нужную Вам программу. Помните, детям, беременным – нельзя использовать данного вида тренажер, и людям ,старше 50 лет – требуется заранее проконсультироваться с врачем по вопросам сердечно-сосудистой системы и вида нагрузки данного тренажера на организм

- После включения программы дисплея, и задачи параметров работа бегового полотна начнется с минимальной скорости 0,5км/ч

- В соответствии с техническими характеристиками беговой дорожки полотно рассчитано на скорость вращения от 0,5км/ч -до 14км/ч

- Если вы нажмете один раз стоп во время тренировки, беговое полотно приостановиться, и данные, введённые ранее будут сохранены

- Если вы нажмете два раза подряд кнопку стоп, то беговая дорожка остановит свою работу и будет в режиме ожидания до ввода новых параметров, т.к. старые данные при полной остановке бегового полотна не фиксируются и стираются автоматически

- Беговое полотно и его скорость можно так же регулировать по выставленным параметрам пульса-пользователь может задать любой параметр пульса в диапазоне от 50 до 160 ударов сердца в минуту.

- Вы можете выбрать любую из восьми предложенных программ тренировок, указав одну из них и подтвердив

- Так же существует режим работы постепенного увеличения нагрузки и скорости, изменение скорости полотна происходит каждые 200 метров

Пульс:

В режиме ожидания или при низкой скорости, положите руки на датчики пульса на подлокотниках. Этим методом вы проверите пульс пользователя.

Транспортировка:

Внимание: Для того, чтобы избежать травм, не трогайте рукоятки при складывании или раскладывании бегового полотна.

Уход:

1. Подножка и беговое полотно

В конструкции беговой дорожки используется детали завода изготовителя, поэтому замена их может быть только на дополнительные детали, присланные с завода: фирменное беговое полотно  с более низким коэффициентом трения, подножка специально с двойной системой амортизации,

Уход за беговым полотном:

Чтобы сохранить чистоту бегового полотна, и работоспособность беговой дорожки на более длительный срок, ухаживать за ней требуется следующим способом:

Для того чтобы протереть беговое полотно нужно использовать губку и мыльную воду, протирайте его аккуратно, чтобы мыльная вода не просочилась за границы полотна и под него, чтобы не попала на сам механизм, на двигатель беговой дорожки.

Перед тем как начать упражнения на беговой дорожке, подстелите под

неё плотную ткань или другой материал.

НЕ ЛЕЙТЕ ВОДУ НА БЕГОВУЮ ДОРОЖКУ!!!

2. Смазка частей беговой дорожки:

Подножка автоматического опускания бегового полотна должны быть смазаны специальной смазкой после определенного периода использования. Методы и шаги данных работ: (Доверьте смазку частей дорожки более профессиональным людям)

(1) Ослабьте регулировочные болты изделия с обеих сторон внутренним шестигранным гаечным ключом. Ослабьте беговое полотно.

(2)Смажьте внутренние детали и связующие между полотном и боковым элементом корпуса.

(3) Отрегулируйте беговое полотно согласно инструкции сборки

(4) После смазки беговая дорожка некоторое время должна работать в низкой скорости, так же после корректировки работы ремней. Убедитесь, что беговое полотно является исправным после сборки.

Частота смазки дорожки и ее деталей:

Если беговая дорожка работает не более 3 часов в неделю - смазывать один раз в полгода.

Если беговая дорожка работает от 3 до 6 часов в неделю - смазывать один раз в 3 месяца.

Если беговая дорожка работает более 6 часов в неделю - смазывать один раз в месяц.

Чаще смазывать части и беговое полотно не требуется, т.к. перемазанные части очень быстро замасливаются и приводят к некорректной работе бегового полотна.

3. Чистка

Чистота панели задач и управления:

Через определенный период времени требуется протирать датчики пульса и дисплей во избежание загрязнения и попадания пыли в мелкие части дисплея (кнопки и сенсоры).

4. Оценка трения
Трение между беговым полотном и рамой может увеличится, так как пыль или нужно смазать, это может нанести вред двигателю. Это можно проконтролировать так: если отключить питание от беговой дорожки, то беговое полотно не двигается или пользователю сложно перемещаться на нём пешком.

5. Корректировка наклонна бегового полотна:

Беговое полотно и процент его наклона можно корректировать и подтягивать трос и держатель отвечающие за наклон при тренировке на беговом полотне. Через некоторое время тренировок следует корректировать движение полотна и натяжение троса, если не проделать эти ремонтные работы ,это может привести к следующим последствиям:

(1) двигатель беговой дорожки может работать не исправно, перекашивая полотно беговой.

(2) Может быть изменен центр тяжести пользователя, тем самым привести к неустойчивости бегового полотна.

6. Настройка двигателя и ремня:

Беговое полотно и процент его наклона можно корректировать и подтягивать трос и держатель отвечающие за наклон при тренировке на беговом полотне. Через некоторое время тренировок следует корректировать движение полотна и натяжение троса, если не проделать эти ремонтные работы ,это может привести к следующим последствиям:

(1) двигатель беговой дорожки может работать не исправно, перекашивая полотно беговой.

(2) Может быть изменен центр тяжести пользователя, тем самым привести к неустойчивости бегового полотна

7. Настройка ременной передачи двигателя

Все моторные ремни беговой дорожки регулируются на заводе, но после определенного периода времени использования, ремень станет обвисать.  Эта проблема может быть решена самими пользователями.

1                                                    2

Пошаговая настройка:

1. Ослабить винт мотора.(1)
2. Поверните регулировочный винт в порядке с гаечным ключом.(2)
3. Настройте его.
4. После регулировки завинтите все болты.

Проблемы и решения

| ПРОБЛЕМА | ПРИЧИНА | РЕШЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| Не горит дисплей. | 1. Плохо закреплён электрический провод. 2 .Отходит контакт. 3.Повреждена плавка схемы. | 1.Всуньте снова. 2. Подключите еще раз. 3Поменяйте предохранитель. |
| Полотно останавливается само по себе. Все дисплеи в норме. | Сработала система безопасности. | 1. Нажмите STOP и снова запустите. 2 . Включите- выключите питание. |
| Беговое полотно не работает. Все дисплеи в норме | Напряжение тока слишком низкое | Use it when the voltage returns normal. |
| Беговое полотно движется хорошо, но когда вы встаёте на него, оно останавливается. | Беговое полотно плохо затянуто. | Отрегулируйте натяжение полотна. |
| Нет изображения, плохо отображается на дисплее. | Головная вилка не работает из за внешних проблем. | Выдерните-вставьте в розетку и включите. |

Если появились неисправности в работе беговой дорожки свяжитесь с сервисным центром. Самостоятельно ремонт двигателя, замену ремня и бегового полотна не производите.

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ

| Оптимальный вес женщин (кг) |
| --- |
| РОСТ (см) ВОЗРАСТ | 152 | 156 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 176 |
| 19 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
| 21 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
| 23 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
| 25 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 61 |
| 27 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 61 |
| 29 | 47 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 62 |
| 31 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 62 |
| 33 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 57 | 58 | 59 | 63 |
| 35 | 49 | 50 | 52 | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 63 |
| 37 | 49 | 51 | 53 | 53 | 54 | 56 | 59 | 60 | 61 | 64 |
| 39 | 50 | 52 | 53 | 53 | 55 | 57 | 59 | 650 | 61 | 65 |
| 41 | 51 | 52 | 54 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 62 | 65 |
| 43 | 51 | 53 | 55 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 66 |
| 45 | 52 | 53 | 55 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 66 |
| 47 | 52 | 53 | 57 | 57 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 67 |
| 49 | 52 | 53 | 56 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 67 |
| 51 | 52 | 54 | 56 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 67 |
| 53 | 53 | 54 | 56 | 56 | 58 | 59 | 61 | 62 | 64 | 67 |
| 55 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 67 |
| 57 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 68 |
| 59 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 68 |
| 61 | 53 | 54 | 56 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
| 63 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 67 |
| 65 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
| 67 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
| 69 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
| Оптимальный вес мужчин (кг) |
| РОСТ (см) ВЕС | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 |
| 19 | 50 | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| 21 | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 69 | 72 |
| 23 | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 70 | 73 |
| 25 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 67 | 71 | 74 |
| 27 | 52 | 55 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 |
| 29 | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 |
| 31 | 53 | 56 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 72 | 75 |
| 33 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 | 72 | 75 |
| 35 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 |
| 37 | 55 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 |
| 39 | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | 64 | 66 | 70 | 74 | 77 |
| 41 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 43 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 45 | 56 | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 47 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 71 | 75 | 78 |
| 49 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
| 51 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
| 53 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
| 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
| 57 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 59 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 61 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 63 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 65 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 67 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 69 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |