##### Магнитный велотренажёр

#### Инструкция SS-778

Пожалуйста, прочтите внимательно данную инструкцию перед началом использования тренажёраc.

Содержание:

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПОКАЗАНИЯ МОНИОРА

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

СПИСОК   ДЕТАЛЕЙ

ВИД В РАЗОБРАННОМ СОСТОЯНИИ

СХЕМА СБОРКИ

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Основные предосторожности должны быть соблюдены, включая следующие инструкции по технике безопасности. Прочитайте все инструкции перед использованием оборудования.

1.	Прочитайте все инструкции в этом руководстве и перед использованием этого оборудования сделайте упражнения на разогрев.

2.	Чтобы избежать повреждения мышц, перед началом тренировки разогрейте все мышцы тела. Для этого просмотрите страницы Упражнений на разогрев и «Охлаждение» мышц. После разминки рекомендован легкий отдых.

3.	Перед использованием оборудования убедитесь, что все части не повреждены и хорошо закреплены. Оборудование должно быть размещено на плоской поверхности. Рекомендуется использовать циновку или другое покрытие.

4.	Наденьте надлежащую одежду и обувь; не одевайте одежду, которая могла бы попасть в какую-либо часть оборудования; не забудьте зафиксировать все ремни.

5.	Не делайте попытку дополнительного самостоятельного ремонта или настройки, кроме настроек, описанных в этом руководстве. При возникновении неполадок прекратите использование оборудования и обратитесь к  Уполномоченному Сервисному представителю.

6.	Не используйте оборудование на открытом воздухе.

7.	Оборудование предназначено только для домашнего использования.

8.	Во время занятий к работе на тренажере допускается только один человек.

9.	Во время использования тренажера держите подальше детей и животных. Эта машина разработана только для взрослых. Минимальное свободное пространство, требуемое для безопасной работы, составляет два метра.

10.	Если Вы чувствуете боль в груди, тошноту, головокружение, Вы должны прекратить тренироваться немедленно и перед продолжением занятий проконсультироваться со своим врачом.

11.	Максимальный вес пользователя составляет 110 кг.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: прежде, чем начать любую программу тренировки проконсультируйтесь с Вашим врачом. Это особенно важно для людей, старше 35 лет, а также тех, у кого есть проблемы со здоровьем. Прочитайте все инструкции перед использованием тренажера для занятий фитнессом.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Внимательно прочитайте все инструкции прежде, чем начать работу с тренажером.

Сохраните Руководство Пользователя для дальнейшего обращения.

РАБОТА КОМПЬЮТЕРА

Вещи, которые Вам следует знать прежде,

чем приступить к работе

Функции и операции:

MODE ：Нажмите  Mode чтобы выбрать функции.

Функции и свойства:

- SCAN: В режиме тренировки, нажмите кнопку MODE, пока на мониторе не появится SCAN. Монитор отобразит текущую функцию, каждая из функций будет отображаться на экране 6 секунд.

TIME-SPEED-DISTANCE-CALORIE-RPM-PULSE

- TIME: Показывает истекшее время работы в минутах и секундах. Ваш компьютер автоматически будет считать от 0:00 до 99:59 в секундном интервале. Если вы продолжаете заниматься, когда время достигло 0:00, компьютер начнет и считать от 0:00.

- SPEED: Отображает рабочую скорость в км\милях в час от 0.0 до 99.9.

- DISTANCE: Отображает пройденное расстояние в каждом интервале тренировки. Максимум 99.99 км\миль.

- CALORIES: Ваш компьютер будет подсчитывать калории, сожженные в любой промежуток времени, пока Вы занимаетесь.

- PULSE: Ваш компьютер отображает ритм пульса в минуту. Если не будет введен никакой сигнал пульса,  то компьютер будет отображать 0.

Кнопки:

Существует 3 кнопки-ключа:

- SET: В режиме STOP, нажмите кнопку для увеличения значений Time, Distance и Calories.

- RESET: В режиме STOP, нажмите кнопку для сброса значений на ноль.

- MODE:

a. Просмотр значений TIME, DISTANCE и CALORIE.

b. В режиме STOP,  удерживая кнопку более  секунд, вы перезагружаете компьютер.

c. В режиме тренировки, вы можете проверить значения SCAN-TIME-SPEED-DIST-CAL-RPM-PULSE.

Технические характеристики:

| Функции | Авто Просмотр | Каждые 6 секунд |
| --- | --- | --- |
|  | Скорость | Единицы: км/час или миль/час (Согласно настройке) |
|  | Дистанция | 0.0-999.9 мили или км |
|  | Время | 0:00-99:59 (Минуты: Секунды) |
|  | Одометр | 0.0-999.9 км или миль (Согласно настройке) |
|  | Калории | 0.0-999.9 Kкал |
|  | Пульс | 40-240 ударов в минуту |
| Сенсор | Магнитный тип без контакта |
| Тип батареек | Две батарейки типа AA или UM-3 |
| Рабочая температура | 0℃ - +40℃ ( 32℉ - 104℉ ) |

СПИСОК СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

| No. | Описание | К-во | No. | Описание | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | Главная рама | 1 | 031 | Болт M6x36 | 2 |
| 002 | Руль Ø25x1.5 | 1 | 032 | Гайка M6 | 2 |
| 003 | Передняя стойка Ø50x1.5 | 1 | 033 | Шайба рассора Ø6 | 2 |
| 004 | Задний стабилизатор Ø50x1.5 | 1 | 034 | Гайка M10 | 4 |
| 005 | Маховик Ø230,4 кг | 1 | 035 | Болт M10x57 | 4 |
| 006 | Передний стабилизатор Ø50x1.5 | 1 | 036 | Большая изогнутая шайба Ø10 | 4 |
| 007 | Кнопка контроля нагрузки | 1 | 037 | Изогнутая шайба Ø16 x Ø8 | 2 |
| 008 | Вентиль M16 | 1 | 038 | Шайба Ø8 | 5 |
| 009 | Болт 330/J6 | 1 | 039 | Болт M8x10 | 1 |
| 010 | Компьютер | 1 | 040 | Винт ST4.2x25 | 5 |
| 011 | Гайка M10x1 | 2 | 041 | Винт ST4.2x20 | 4 |
| 012 | Втулка Ø50x1.5 | 1 | 042 | Контргайка M8 | 3 |
| 013 | Левая часть корпуса | 1 | 043 | Подшипник 6000zz | 2 |
| 014 | Правая часть корпуса | 1 | 044 | Резервная скобка колеса | 1 |
| 015 | Шуруп ST4.2x15 | 2 | 045 | Болт M6x10 | 1 |
| 016 | Кольцо | 1 | 046 | Большая изогнутая шайба Ø50x1.5 | 1 |
| 017 | Рукав оси 7/8” | 1 | 047 | Болт M5x10 | 2 |
| 018 | Гайка 7/8" | 1 | 048 | Шайба Ø25 | 1 |
| 019 | Belt Pulley with Crank 240J6 | 1 | 049 | Поручень Ø25 | 2 |
| 020 | Левая педаль YH-30X | 1 | 050 | Поручень из пеноматериала Ø30xØ24x455 | 2 |
| 021 | Правая педаль YH-30X | 1 | 051 | Шуруп ST4.2x20 | 2 |
| 022 | Втулка оси | 2 | 052 | Шайба Ø6 | 1 |
| 023 | Подшипник | 2 | 053 | Датчик пульса Длина=750мм | 2 |
| 024 | Болт M8x15 S6 | 6 | 054 | Кабель L=600mm | 1 |
| 025 | Крепление для сидения | 1 | 055 | Изогнутая шайба Ø20 x Ø8 | 4 |
| 026 | Датчик с Проводом Длина 450мм | 1 | 056 | Болт M8x70 | 1 |
| 027 | Сидение | 1 | 057 | Болт M5x45 | 1 |
| 028 | Передняя заглушка стабилизатора Ø50 | 2 | 058 | Рукав оси 15/16” | 1 |
| 029 | Задняя заглушка стабилизатора Ø50 | 2 | 059 | Заглушка | 2 |
| 030 | U - скобка | 2 | 060 | Разъём провода датчика L=800mm | 1 |

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СБОРКИ

ВИД В РАЗОБРАННОМ СОСТОЯНИИ

СХЕМА СБОРКИ

1. Установка переднего, заднего стабилизатора и педалей.

Присоедините передний стабилизатор (6) к главной части (1) закрепите её двумя Гайками  M10 (34),  болтами M10x57(35), и большой изогнутой шайбой Ø10 (36). Затем закрепите задний стабилизатор (4) так же, как и передний (6).

Присоедините левую педаль (20) в левый коленчатый рычаг (19).  Закручивайте против часовой стрелки.

Присоедините правую педаль (21) в правый коленчатый рычаг (19) закрутите по часовой стрелке.

Примечание: Левая и правая педали (20, 21) и коленчатый рычаг (19) отмечены символами  “L” и “R” (левая и правая).

2. Установка сидения.

Удалите три Контргайки M8 (42) и Ø8 Шайбы (38) из-под подушки Сидения (27).  После приложите Сидение (27) к треугольной пластине основания для сидения(25) и закрепите тремя контргайками M8(42) и Шайбами Ø8 (38) которые удалили до этого.

Вставьте сидение (25) в втулку  в верхней части  главного корпуса (1), отрегулируйте высоту и зафиксируйте Вентилем(8), закручивая по часовой стрелке.

Регулировка высоты сидения:

Выкрутите вентиль (8) против часовой стрелки.  Выньте Вентиль (8) и регулируйте высоту сидения, поднимая либо опуская Крепление для сидения(25).  Когда найдёте нужное положение, зафиксируйте сидение с помощью вентиля, закручивая его по часовой стрелке.

3. Установка передней стойки и  системы нагрузки.

Выньте болты M8x15(24) и Ø8 Шайбы

(37) из основания крепления для поручней на главном корпусе (1).

Проденьте кабель регулировки нагрузки(7) в разъём(54). Соедините два разъёма кабеля чёрного цвета, который проходит вдоль передней стойки к компьютеру.

Вставьте основание передней стойки (3) в специальное отверстие на главном корпусе(1) и зафиксируйте Болтами M8x15(24), и Шайбами Ø8  (37), которые были выкручены до этого.  Осторожно закручивайте болты, чтобы не задеть кабель.

4. Установка Руля и Компьютера.

Удалите два Болта M8x15 (24) и Шайбы Ø8 (37) из передней стойки (3).

Возьмите кабель датчика пульса (53) вденьте его через отверстие сверху передней стойки (3) и вытяните его через отверстие в квадратной панели для компьютера. Закрепите руль с помощью болтов и шайб. Подсоедините три кабеля датчиков из передней стойки к подходящим разъёмам компьютера. Выньте два болта с нижнего основания компьютера, затем зафиксируйте компьютер к квадратной панели на передней стойке вынутыми до этого болтами.

УПРАЖНЕНИЯ. РАЗМИНКА И РАЗОГРЕВАНИЕ. РАСТЯЖКА.

Хорошая программа тренировки состоит из разминки и отдыха. Делайте разминку не меньше двух-трёх раз в неделю, т.е. через день. Через несколько недель вы сможете увеличить занятия до 4-5 раз в неделю. Разминка – важная часть тренировки, именно с неё Вы должны начинать ваши занятия спортом. Она подготавливает Ваш организм к более усиленным упражнениям, разогревает мышцы, усиливает циркуляцию крови. Проделывайте эти упражнения, чтобы избежать повреждений и растяжений.

Стадия разогрева помогает крови и мышцам работать должным образом. Каждое упражнение на растяжку должно быть проведено в течение приблизительно 30 секунд, не давите и не дёргайте мышцы во время растяжки. В случае возникновения болезненных ощущений – остановитесь.

# Text boxes

Повороты головы

Поверните голову направо, почувствуйте напряжение в левой части шеи. Затем поверните голову, чтобы подбородок был поднят наверх, откройте рот, поверните голову налево. В заключение поверните голову так, чтобы подбородок был прижат к груди.

Поднятие плеч

Поднимите правое плечо по направлению к уху; опуская правое плечо, поднимите левое плечо.

Растяжка подколенного сухожилия.

Сядьте на пол, вытяните правую ногу, Левую ногу согните в колене. Потянитесь рукой к пальцам вытянутой ноги. Задержите на 15 счетов. Отдохните и повторите то же с левой ногой

Растяжка задней части голени.

Упритесь руками в стенку, выставив левую ногу вперёд. Вытяните правую ногу, а левую держите на полу. Наклоняйте бёдра к стене. Задержите, затем повторите с другой ногой на 15 счетов.

Касание пальцев ног

Медленно наклонитесь вперёд, позволяя спине и плечам расслабиться, коснитесь пальцев ног, задержите на 15 счетов

Боковые растяжки.

Поднимите руки в стороны, продолжайте поднимать их вверх до тех пор, пока они не окажутся над головой. Поднимите правую руку так, чтобы ладонь была направлена вверх. Почувствуйте напряжение мышц правой стороны корпуса. Повторите упражнение левой рукой.

РАСТЯЖКА  КВАДРИЦЕПСА

Одной рукой упритесь в стену для баланса. Прижмите пятку свободной рукой так близко к ягодицам насколько это возможно. Считайте до 15 после чего поменяйте ногу.

Растяжка внутренней части бёдер

Сядьте так, чтобы стопы касались друг друга, а колени смотрели в разные стороны. Притягивайте ноги как можно ближе к себе. Аккуратно отводите колени к полу. Задержите на 15 счетов