РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

РИСУНОК

Список составных частей

| № | Название | Спецификация | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главный корпус |  | 1 |
| 2 | Передний стабилизатор |  | 1 |
| 3 | Задний стабилизатор |  | 1 |
| 4（L/R） | Педаль |  | 2 |
| 5 | Стыковая накладка (R) |  | 1 |
| 6 | Стыковая накладка (L) |  | 1 |
| 7 | Опора |  | 1 |
| 8 | Компьютер |  | 1 |
| 9 | Зафиксированная рукоятка |  | 1 |
| 10 | Контроль напряжения |  | 1 |
| 11 | Болт-каретка | M8×L73×□8 | 4 |
| 12 | Дугообразная шайба | Φ20×d8.5×R30 | 12 |
| 13 | Болт | M8 | 16 |
| 14 | Рукоятка(L) |  | 1 |
| 15 | Рукоятка(R) |  | 1 |
| 16 | Раскачивающийся стержень (L) |  | 1 |
| 17 | Раскачивающийся стержень (R) |  | 1 |
| 18 | Болт | M8×L40×□8 | 4 |
| 19 | Шайба | Φ32×Φ10.5×2 | 2 |

| 20 | Болт | M8×45 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Шайба | Φ32×Φ8.2×2 | 4 |
| 22 | Гайка | M8 | 6 |
| 23 | Болт | M8×20 | 4 |
| 24 | Болт | M8×40 | 4 |
| 25 | Втулка | Φ32×59 | 2 |
| 26 | Втулка | Φ32×26 | 2 |
| 27 | Наконечник |  | 8 |
| 28 | Заглушка |  | 2 |
| 29 | Провод напряжения |  | 1 |
| 30 | Провод напряжения |  | 1 |
| 31 | Провод напряжения |  | 1 |
| 32 | Болт |  | 2 |
| 33 | Шайба |  | 2 |
| 34 | Компьютерный провод |  | 1 |
| 35 | Провод |  | 2 |
| 36 | Провод датчика |  | 1 |
| 37 | Провод |  | 2 |
| 38 | Шайба |  | 1 |
| 39 | Болт |  | 1 |
| 40 | Быстросъемная кнопка |  | 1 |
| 41 | Соединитель сидения |  | 1 |
| 42 | Болт |  | 1 |
| 43 | Горизонтальное сиденье |  | 1 |
| 44 | Сиденье |  | 1 |
| 45 | U-образный держатель |  | 1 |

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1．Подготовительные работы до сборки.

- Убедитесь, что у вас есть время, чтобы полностью закончить установку.

- Для установки используйте доступные инструменты.

- Перед установкой проверьте все запасные детали.

2．Действия по установке.

Рис 1：Присоедините передний и задний стабилизаторы (2,3) к корпусу (1) болтом-кареткой (11), болтом (13) и дугообразной шайбой(12).

。

Рис 2: Соедините провод датчика (30) с проводом (31), проводом напряжения (10) и проводом (29); вставьте опору (7) в корпус (1), используя болт (14) и дугообразную шайбу (12)

Рис 3: Вставьте втулку (25)(26) в опору (7) и рукоятки (R&L), затем присоедините стыковые накладки (5, 6) с раскачивающимися стержнями (16,17) с помощью шайбы (21), болтов ( 19, 22, 21, 28) и наконечника (27).

Рис 4: Присоедините рукоятки (14, 15) к раскачивающимся стержням (16, 17) болтами (13, 18) и шайбой (21).

Рис 5: Соедините зафиксированную ручку (9) к опоре (7) болтами (24,13), дугообразной шайбой (12).

Рис 6: Прикрепите педали (4) к стыковой накладке (5) болтами (20, 22) и шайбой (19).

Рис 7: Сначала плотно соедините сиденье (44) и горизонтальный держатель сиденья (43), затем присоедините горизонтальный держатель сиденья к соединителю (41) болтом (42), и, наконец, прикрепите соединитель (41) к корпусу (1) быстросъемной кнопкой (40).

Рис 8: Соедините провод датчика (36) с проводом (35), проводом (37) компьютерным проводом (34), затем выкрутите болты (32, 33), и вставьте компьютер (8) в держатель компьютера, использовав болт (32) и шайбу (33).

Примечания:

1.Убедитесь, что все дополнительные части хорошо закреплены.

2. Заглушка для переднего стабилизатора прокручивается, так что пользователь может развернуть велотренажер, как ему будет удобно.

ИНСТРУКЦИЯ НА КОМПЬЮТЕР

ОРБИТРЕКА SS -CT-94A

Выберите функцию, которая будет задана

Включение монитора: Нажмите эту кнопку, входящую в программу, делая компьютер активным

Кнопки увеличения и уменьшения: кнопки, отвечающие за увеличение или уменьшение таких показателей как время тренировки, расстояние, пройденное пользователем,

СБРОС: Перезагрузка всех показателей до нуля кроме сохраненных

РАССТОЯНИЯ. Задержите кнопку на 3 секунды, чтобы показать НАКОПЛЕННОЕ РАССТОЯНИЕ, пройденное пользователем.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ: Пожалуйста, установите 2 -ве AA ГМ 3 батареи сзади компьютера в специальные разъемы. Если показатели на мониторе компьютера показаны не четко, пришло время для смены батарей. Как только будут извлечены батареи с компьютера сохраненные ранее данные будут удалены, т.к. у компьютера нет автономной памяти.

ФУНКЦИИ И ОПЕРАЦИИ:

• АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ:

Копьютер автоматически включается при нажатии любой его клавиши. При остановке упражнений более чем на 4 минуты компьютер автоматически выключается, сохраняя заряд батарей

• СКОРОСТЬ

Текущая скорость тренировки на главном компьютере показывается всегда.

• ЗАДАТЬ

Как задать ВРЕМЯ, РАССТОЯНИЕ, КАЛОРИИ; ПУЛЬС.

1.  Удержите кнопку ВРЕМЕНИ до тех пор, пока внизу экрана не появиться соответствующее окно с настройками времени.

2. Нажмите кнопку увеличения или уменьшения данного показателя,  пока желаемое число не будет показано.

3.После начала тренировки, компьютер будет отсчитывать заданные показатели в обратном направлении, до тех пор, пока показатели не станут равны нулю.

4. В течении 10 секунд до окончания заданных параметров компьютер сообщит Вам об этом

• ВРЕМЯ

Этот показатель отображается в левом нижнем углу экрана компьютера.

• РАССТОЯНИЕ

Отображается третьим по счету слева внизу экрана

• КАЛОРИИ – 2-й показатель слева экрана, внизу

• ПУЛЬС-отображается этот показатель ударами сердца пользователя в минуту, если приставить ладони к датчикам пульса

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Не задавайте одновременно несколько показателей на обратный отсчет – компьютер будет выявлять ошибку, и не сможет функционировать ни в одном заданном направлении. Если Вы все таки задали несколько противоречащих параметров – перезагрузите компьютер, выключив его или вынув батарейки питания.

- Датчики пульса не запоминают предыдущие показатели, и на экране высвечиваются данные только при соприкосновении пользователя с датчиками