# Руководство пользователя

БЕГОВАЯ  ДОРОЖКА SS-T27

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

СБОРКА

ФУНКЦИИ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

ИСПРАВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Скорость: 0.5—12(km/h)

- Диапазон наклона бегового полотна: 0—10%

- Напряжение: 220V(50Hz/60Hz)

- Дистанция: 00.0—99.9(km)

- Время: 00:00--99:59(min:sec)

- Мощность:1500W

- Максимальный вес пользователя:120(kg)

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Во избежание ожогов, пожаров, поражений электрическим током и ранений, внимательно прочитайте ниже следующие правила перед использованием тренажера.

- Используйте тренажёр только согласно данному руководству.

- Тренажёр должен быть установлен и использоваться на твёрдой ровной поверхности. Позади тренажёра должно быть 2 метра свободного пространства. Не устанавливайте тренажёр на покрытии, которое блокирует вентиляционные отверстия. Чтобы защитить пол или ковёр от повреждений, установите тренажёр на защитный мат или полотно.

- Тренажёр должен быть подключён к легко доступной розетке.

- Тренажёр должен использоваться в чистом и сухом помещении. Не используйте и не храните тренажёр в гараже, под навесом или вблизи воды.

- Не позволяйте детям младше 12 лет и домашним животным находиться рядом с тренажёром.

- Максимальный вес пользователя не должен превышать 120кг.

- На тренажёре не могут находиться несколько человек одновременно. Для тренировки всегда одевайте соответствующую спортивную одежду и обувь.

- Не надевайте широкой одежды, части которой могут зацепиться за подвижные детали тренажёра. Никогда не используйте тренажёр босиком, в чулках или тапочках.

- Провод питания тренажёра должен подключаться к специально выделенной заземлённой розетке.

- Не запускайте дорожку стоя на полотне. Всегда запускайте тренажёр на малой скорости, чтобы иметь возможность безопасно сойти на полотно с боковых платформ.

- Перед каждым использованием проводите осмотр тренажёра, чтобы убедиться, что он в рабочем состоянии.

- Всегда дожидайтесь полной остановки дорожки перед тем, как сойти с полотна.

- Избегайте попадания в отверстия тренажёра посторонних предметов.

- Следуйте технике безопасности, подключая тренажёр к электросети

- Следите за тем, чтобы провод питания находился вдали от  регуляторов наклона и не попадал под корпус тренажёра. Прекратите использование тренажёра, если провод питания повреждён или износился.

- Всегда отключайте тренажёр и вынимайте вилку из розетки перед чисткой и обслуживанием тренажёра. Ремонт тренажёра должен осуществляться только представителем сервисного центра или по инструкции производителя. Не соблюдение данных правил является нарушением гарантийного соглашения.

- Никогда не оставляйте работающий тренажёр.

- Тренировки не должны проводиться в течение 1 часа до еды и 2-х после

- Не допускайте попадания посторонних предметов внутрь тренажёра во избежание поломки

- Во время первых тренировок обязательно придерживайтесь за поручни, пока не почувствуйте себя уверенно.

- Перед началом тренировки крепите шнурок  ключа безопасности к одежде. В случае необходимости экстренной остановки просто выдерните ключ из консоли, потянув за шнур, и тренажёр остановится.

- Данное оборудование рассчитано исключительно на взрослых пользователей

- Перед началом тренировок проконсультируйтесь с врачом. Он поможет вам выбрать частоту, интенсивность(предельный пульс) и продолжительность тренировок, исходя из вашего возраста и физической формы. Если во время занятий вы почувствовали боль в груди, одышку, слабость или другое недомогание, немедленно остановитесь, и не возобновляйте тренировки до консультации с врачом.

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

| N. | Название | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основная рама | 1 |
| 2 | Платформа дорожки | 1 |
| 3 | Болт-шестигранник | 2 |
| 4 | Полотно дорожки | 1 |
| 5 | Правая стойка | 1 |
| 6 | Держатель компьютера | 1 |
| 7 | Левая стойка | 1 |
| 10 | Задний и передний ролик | 1 |
| 11 | Болт M8×16 | 12 |
| 12 | Болт M8×50 | 2 |
| 13 | Болт M8×100 | 2 |
| 14 | Болт M8×40 | 2 |
| 15 | Шайба φ8 | 2 |
| 16 | Боковая платформа | 2 |
| 18 | Провод пульсометра | 2 |
| 19 | Кнопка питания | 1 |
| 20 | Мотор | 1 |
| 21 | Крышка мотора | 1 |
| 22 | Компьютер | 1 |

СБОРКА:

1 Выньте тренажёр из упаковки

2. Подключите провод компьютера к проводу из главного корпуса. Вставьте правую стойку в основную раму. Старайтесь не повредить провода.

3. Зафиксируйте правую стойку при помощи болта и шайбы. Не затягивайте болт и шайбу до упора.

4. Вставьте левую стойку в основную раму. Зафиксируйте с помощью болта и шайбы

5. Подключите провод компьютера к проводу датчика пульса и заведите левую и правую стойку. Зафиксируйте трубы при помощи винтов.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ НА ЭКРАНЕ КОМПЬЮТЕРА

SPEED – Отображает скорость движения в диапазоне 0,5-12 км/ч. В режиме выбора программы отображает номер программы.

TIME – отображает продолжительность тренировки в диапазоне 0.00 – 99:59. При установленном предельном значении отсчёт ведётся в обратном направлении. После достижения нуля, скорость уменьшается и тренажер останавливается. На экране появляется надпись «End». Нажмите кнопку STOP для сброса.

DISTANCE – Отображает пройденное расстояние в диапазоне: 0,00 – 99,9 км. При установленном предельном значении, отсчёт ведётся в обратном направлении. После достижения нуля, скорость уменьшается и тренажёр останавливается. На экране появляется надпись «End». Нажмите кнопку STOP для сброса.

CALORIE – Отображает затраченные калории в диапазоне 0-999. При установленном предельном значении, отсчёт ведётся в обратном направлении. После достижения нуля, скорость уменьшается и тренажёр останавливается. На экране появляется надпись «End». Нажмите кнопку STOP для сброса.

PULSE – Отображает ваш пульс во время тренировки. Для автоматического определения пульса достаточно положить обе руки на датчики. Диапазон значений 40 – 199 уд. в мин

INCLINE – Отображение наклона в диапазоне от 0 до 15 секций.

EXERCISE MODE QUICK KEY – осуществляет выбор между программами управления.

START KEY – Установите ключ безопасности и нажмите кнопку START для запуска тренажёра

SET KEY – выбор

STOP KEY – Нажмите STOP для того, чтобы остановить тренажёр в любой момент

AUDIO INPUT HOLE - ОТВЕРСТИЕ ЗВУКОВОГО ВХОДА

MODE – установка режима

Программы:

1、Подготовка к операции：

2 、Способ нормального функционирования：

3、Управление в обратном порядке

4、Установка  прохождения планируемого  расстояния

5、Установка программы «Боди Билдинг»

5、Режим автоматических программ：（ P1-P5 ）

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Центрирование бегового ремня и регулировка натяжения

Несмотря на то, что положение полотна было заранее отрегулировано производителем, с течением времени такие факторы, как транспортировка, неровный пол, неравномерное усилие, оказываемое каждой из ног, и прочее, могут  привести к смещению и  изменению натяжения полотна. Беговой ремень необходимо периодически центровать и подтягивать. Если вы заметили, что полотно дорожки проскальзывает или приостанавливается, когда вы становитесь на него, необходимо увеличить натяжение. Для этого проделайте следующие шаги. Запустите дорожку со скоростью 3,8км в час. Поверните левый и правый болты регулировки заднего ролика на ¼ оборота по часовой стрелке. Старайтесь поворачивать болты на одинаковый угол, чтобы передний и задний ролики оставались параллельны друг другу. Проведите тест. Если проблема не устранена, повторите операцию.

●Регулировка положения:

Если полотно смещается вправо, поверните правый болт на ¼ оборота по часовой стрелке. Если смещение продолжается, поверните левый болт на ¼ оборота против часовой стрелки. Проведите тест. Если проблема не устранена, повторите операцию.

Если полотно смещается влево, поверните левый болт на ¼

борота по часовой стрелке. Если смещение продолжается, поверните правый  болт на ¼ оборота против часовой стрелки. Проведите тест. Если проблема не устранена, повторите операцию.

Внимание: Старайтесь не натянуть полотно сильнее, чем требуется. Это может привести к загибанию краёв полотна.  Не позволяйте никому становиться на полотно дорожки во время регулировки. Затягивание ремня слишком туго может вызвать ухудшение эксплуатационных характеристик двигателя и чрезмерный износ валиков. Когда ремень затянут правильно, стороны его могут быть приподняты над настилом примерно на 2-3 дюйма.

●Обслуживание

Перед чисткой или периодическим обслуживанием беговой дорожки , отсоедините шнур питания от сетевой розетки.

СМАЗКА ПОЛОТНА

Основание полотна обработано изготовителем и не требует предварительной смазки. Однако скольжение полотна по основанию играет важную роль в функционировании и сроке службы тренажёра. Поэтому мы рекомендуем производить регулярный осмотр и смазку поверхности платформы полотна в зависимости от интенсивности использования тренажёра

| Интенсивность использования | Обработка |
| --- | --- |
| Редкое использование (3 часа в неделю) | Раз в год |
| Нормальное использование(3-5 часов в неделю) | Раз в полгода |
| Интенсивное использование | Каждые 3 месяца |

(ВНИМАНИЕ: Перед распылением силиконовой смазки необходимо полностью остановить беговую дорожку. Если этого не сделать, можно получить серьезные повреждения, край полотна может порезать руку, или Ваши пальцы могут быть зажаты между задним роликом и полотном.) Не распыляйте слишком много силиконовой смазки на полотно. Излишнее количество смазки может вызвать соскальзывание полотна во время бега.

1. Установите полотно так, чтобы шов находился с наружной стороны по центру.

2 Наденьте насадку на баллон со смазочным веществом.

3. Поднимите полотно с одной из сторон. Держите баллон между полотном и

платформой на расстоянии 15 см от переднего края полотна. Распылите силикон на поверхности платформы, перемещая баллон вдоль полотна. Повторите для другой стороны. Распыляйте силикон в течение 4х секунд для каждой из сторон.

4. Позвольте смазке распределиться по поверхности в течение 1й минуты перед использованием. Установите насадку на баллон и распределите силикон  от передней части к задней.

ЧИСТКА

Периодическая чистка и уход за тренажёром поможет продлить срок его службы. Регулярно удаляйте пыль с тренажёра. Чистка видимой части основания с обеих сторон от полотна и боковых платформ поможет избежать попадания инородных материалов под полотно дорожки.  Для чистки наружной части полотна используйте смоченную мыльным раствором ткань. Избегайте попадания большого количества жидкости во внутренние части и под полотно дорожки. Внимание! обязательно отключайте тренажёр от электросети перед удалением крышки мотора. Как минимум, раз в год следует снимать крышку мотора и очищать область под ней при помощи пылесоса.

По окончании каждого комплекса упражнений, всегда необходимо:
* Снять страховочный фал с пульта управления компьютера.

* Использовать основной сетевой переключатель для отключения питания беговой дорожки. Основной сетевой переключатель расположен в передней части беговой дорожки, сразу за шнуром электропитания. 
* Размещайте и храните шнур электропитания там, где нет возможности задеть его ногами. 
* Отключайте шнур электропитания от электрической розетки. Это особенно важно в случае, когда вы не собираетесь использовать беговую дорожку в течение длительного времени. 
* Протирайте все поверхности беговой дорожки сухой тряпкой, либо полотенцем, обращайте особое внимание на ручки, контрольную панель, бегущую ленту, а также другие компоненты беговой дорожки. 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед проведением технического обслуживания или визуального осмотра, выключите беговую дорожку из розетки. 
Примечание: Не проведение требуемого периодического технического обслуживания может стать причиной снятия гарантии.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Проблема | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Тренажёр не включается | 1. Нет подключения к электросети 2. Не вставлен ключ безопасности 3. Отключен автоматический предохранитель в тренажёре или в доме | 1. Подключите к заземлённой розетке 2. Вставьте ключ безопасности 3. Выполните сброс автомата; проверьте питание в доме |
| Полотно дорожки проскальзывает | Полотно не достаточно натянуто | Отрегулируйте натяжение полотна |
| Наблюдается смещение полотна | Полотно не оцентровано | Проведите центровку полотна |
| Скорость движения полотна не соответствует отображаемой на экране | 1. Скорость измеряется в милях 2. Счётчик не откалиброван | 1. Переведите единицы измерения скорости в километры 2. Проведите калибровку электронного счётчика |
| Тренажёр издаёт скрип при использовании | Оси вращения нуждаются в смазке | Смажьте оси вращения роликов |
| Не отображается пульс | 1.Нет контакта сенсора с кожей 2. Электромагнитные помехи | 1. Увлажните область контакта ремешка сенсора или переверните ремешок внутренней стороной наружу 2. Отключите электроприборы, находящиеся в пределах двух метров |

- Из-за некоторых причин технические параметры могут иметь небольшие различия. Таким образом,  не можем взять это в качестве критерия, чтобы измерить наше состояние здоровья, все данные так же, как ссылка.

УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗМИНКУ

Эффективная программа упражнений состоит из разминки, упражнений на растяжку и расслабление. Разминка является важной частью тренировки, ее необходимо делать каждый раз. Она подготавливает Ваше тело к более энергичным упражнениям путем разогревания и растягивания Ваших мышц. В конце тренировки следует повторить эти упражнения, чтобы снизить возможность боли в мышцах. Мы предлагаем следующие упражнения на разминку и расслабление: ВРАЩЕНИЕ ГОЛОВОЙ Сделайте один поворот головы вправо, почувствуйте, как растягиваются мышцы левой стороны шеи. Затем поверните голову в обратном направлении, поднимая подбородок вверх и открывая рот. Сделайте один поворот головы влево, затем опустите голову к груди. ПОДЪЕМ ПЛЕЧ Один раз поднимите правое плечо к уху. Затем поднимайте левое плечо, в то время как Ваше правое плечо опускается. БОКОВАЯ РАСТЯЖКА Разведите руки по сторонам и продолжайте поднимать, пока они не окажутся над головой. Один раз поднимите правую руку вверх как можно выше. Почувствуйте натяжение мышц справа. Повторите это упражнение с левой рукой. РАСТЯЖКА ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ БЕДРА Сядьте, соединив стопы вместе и раздвинув колени. Поставьте стопы как можно ближе к паху. Мягко прижимайте колени к полу. Проделайте это 15 раз. КАСАНИЕ ПАЛЬЦЕВ Медленно нагибайтесь к большим пальцам ног, расслабляя спину и плечи. Опуститесь как можно ниже и оставайтесь в этом положении 15 секунд. РАСТЯЖКА ЧЕТЫРЕХГЛАВЫХ МЫШЦ БЕДРА Одной рукой обопритесь на стену, другой рукой поднимите ногу. Как можно ближе подтяните пятку к бедру. Проделайте это 15 раз и повторите упражнение с другой ногой. РАСТЯЖКА ПОДКОЛЕННОГО СУХОЖИЛИЯ Прислонитесь к стене, вытянув вперед руки и ноги. Правая нога остается прямой, а левая ступня на полу. Затем согните левую ногу и наклонитесь вперед, двигая бедра к стене. Задержитесь на 15 секунд, повторите с другой ногой. РАСТЯЖКА ИКР/ПЯТОК Поставьте перед собой правую ногу. Прислонитесь руками к стене и вытяните назад левую ногу. Наклонитесь к правой ноге, и 15 раз сделайте движение тазом по направлению к стене. Повторите упражнение с левой ногой вперед и с правой ногой назад, также 15 раз.

ПРИЛОЖЕНИЕ：SBW ТАБЛИЦЫ СООТВЕТСТВИЯ ВОЗРАСТА И ВЕСА

| ТАБЛИЦА ДЛЯ ЖЕНЩИН |
| --- |
| HEIGHT(CM) AGE | 152 | 156 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 176 |
| 19 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
| 21 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
| 23 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
| 25 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 61 |
| 27 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 61 |
| 29 | 47 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 62 |
| 31 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 62 |
| 33 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 57 | 58 | 59 | 63 |
| 35 | 49 | 50 | 52 | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 63 |
| 37 | 49 | 51 | 53 | 53 | 54 | 56 | 59 | 60 | 61 | 64 |
| 39 | 50 | 52 | 53 | 53 | 55 | 57 | 59 | 650 | 61 | 65 |
| 41 | 51 | 52 | 54 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 62 | 65 |
| 43 | 51 | 53 | 55 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 66 |
| 45 | 52 | 53 | 55 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 66 |
| 47 | 52 | 53 | 57 | 57 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 67 |
| 49 | 52 | 53 | 56 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 67 |
| 51 | 52 | 54 | 56 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 67 |
| 53 | 53 | 54 | 56 | 56 | 58 | 59 | 61 | 62 | 64 | 67 |
| 55 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 67 |
| 57 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 68 |
| 59 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 68 |
| 61 | 53 | 54 | 56 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
| 63 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 67 |
| 65 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
| 67 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
| 69 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
| ТАБЛИЦА ДЛЯ МУЖЧИН |
| Рост(CM) Возраст | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 |
| 19 | 50 | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| 21 | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 69 | 72 |
| 23 | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 70 | 73 |
| 25 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 67 | 71 | 74 |
| 27 | 52 | 55 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 |
| 29 | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 |
| 31 | 53 | 56 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 72 | 75 |
| 33 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 | 72 | 75 |
| 35 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 |
| 37 | 55 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 |
| 39 | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | 64 | 66 | 70 | 74 | 77 |
| 41 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 43 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 45 | 56 | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 47 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 71 | 75 | 78 |
| 49 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
| 51 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
| 53 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
| 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
| 57 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 59 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 61 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 63 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 65 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 67 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 69 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |

ПРИЛОЖЕНГИЕ Ⅱ：

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИТНЕС-ТЕСТА

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИТНЕС-ТЕСТА

| Возраст | МУЖЧИНЫ |
| --- | --- |
| ОЦЕНКА | Очень плохо | Плохо | Средне | Хорошо | Отлично |
| 15 - 19 | < 42 | 48 - 51 | 52 - 57 | 56 - 61 | > 61 |
| 20 - 29 | < 38 | 38 - 43 | 44 - 51 | 52 - 57 | > 57 |
| 30 - 39 | < 34 | 34 - 39 | 40 - 47 | 48 - 51 | > 51 |
| 40 - 49 | < 30 | 30 - 35 | 36 - 43 | 44 - 48 | > 48 |
| 50 - 59 | < 25 | 25 - 31 | 32 - 39 | 40 - 44 | > 44 |
| 60 + | < 21 | 21 - 26 | 27 - 35 | 36 - 40 | > 40 |

| Возраст | ЖЕЩИНЫ |
| --- | --- |
| ОЦЕНКА | Очень плохо | Плохо | Средне | Хорошо | Отлично |
| 15 - 19 | < 30 | 30 - 36 | 37 - 45 | 46 - 52 | > 52 |
| 20 - 29 | < 28 | 28 - 34 | 35 - 43 | 44 - 50 | > 50 |
| 30 - 39 | < 27 | 27 - 33 | 34 - 41 | 42 - 46 | > 46 |
| 40 - 49 | < 25 | 25 - 31 | 32 - 40 | 41 - 46 | > 46 |
| 50 - 59 | < 21 | 21 - 27 | 28 - 36 | 37 - 42 | > 42 |
| 60 + | < 17 | 17 - 23 | 24 - 31 | 32 - 37 | > 37 |

ТРЕНИРОВОЧНАЯ ЗОНА ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА

220 – Ваш возраст = максимальный пульс

Вам не обязательно работать при максимальной частоте пульса. Рекомендуемая зона частоты пульса представляет собой процент от Вашего максимального пульса. Между 60% и 75% от Вашего максимального пульса.

* Нижний предел тренировочной зоны частоты пульса

= Максимальная частота пульса х 0,6

* Верхний предел тренировочной зоны частоты пульса

= Максимальная частота пульса х 0,75

(Рекомендовано Американской ассоциацией изучения сердечных заболеваний. Перед началом тренировок проконсультируйтесь у терапевта, чтобы узнать о своем физическом состоянии.)

# Text boxes

Включите выключатель после установки

Прикрепите ключ безопасности к одежде

После звукового сигнала монитор показывает 0

Тренажёр готов к работе

Тренажёр включен и готов к работе

Нажмите start, начнёте движение со скоростью 0.5km/h

Выберите скорость 0.5-12км в час, нажимая на клавиши  fast или slow

Нажмите stop или  pause , удерживайте некоторое время into standby state

Нажмите set

Нажмите fast или slow для  выбора времени (0-99 мин)

Нажмите start чтоб начать движение со скоростью 0.5км в час

Нажмите stop для паузы, или удерживайте для остановки

Выберите скорость 0.5-12км в час, нажимая на клавиши  fast (быстрее) или slow(медленнее)

Удерживайте какое-то время  mode key для выхода в меню установок

Нажмите fast или slow для выбора дистанции (0-9.9km)

Нажмите start для начала движения со скоростью 0.5км в час

Нажмите stop для паузы, или удерживайте для остановки

Выберите скорость 0.5-12км в час, нажимая на клавиши  fast (быстрее) или slow(медленнее)

На экране отображения пульса отобразится программа 55 set body building

Нажмите START для установки контроля пульса и скорости 0.5-10 км в час

Нажмите set и выберите на дисплее скорость 4.8 км в час

Выберите значение пульсе, нажимая fast или slow

Удерживайте set до появления меню, после выберите возраст 18-72 года, нажмите fast или slow для выбора скорости

Нажмите STOP для паузы. Нажмите дважды  stop

Нажмите P01-P05 для выбора P1-P5 программ скорости

Нажмите start скорость будет меняться каждые 200м

Тренажёр автоматически останавливается каждые 2km

Нажмите  STOP для паузы, дважды для остановки

ОБЛАСТЬ

РАСПЫЛЕНИЯ

Наденьте трубочку на флакон

ТРУБОЧКА

Флакон с силиконовой смазкой

29

ЗДОРОВЫЙ

СЕРДЕЧНЫЙ

СИЛЬНЫЙ

УДАРЫ В МИНУТУ

ВОЗРАСТ