Шведская стенка  SS-1

Технический паспорт

1.1 Шведская стенка SS-1 состоит из металлической  лестницы      с перекладинами и турника.

1.2 Комплекс предназначен для выполнения общефизических и развивающих упражнений детьми, подростками, а также взрослыми.

1.3 Комплектация:

- Металлическая лестница – 1шт.

- Турник – 1шт.

- Крепление к стене – 4шт.

- Шток – 2шт.

- Шпилька М16 – 2шт.

- Гайка М16 – 2шт.

- Болт М8х60 – 4шт

- Гайка М8 – 2шт

1.4 Технические данные:

- Максимальный вес  пользователя: 120кг.

- Высота помещения для установки: мин 2,4м – для крепления к стене, 2,45-2,85 м для распора пол – потолок.

- Габариты тренажера: высота до перекладин х ширина х вылет перекладины 2,17х0,66х0,4м.

- Общая масса: 28кг.

1.5 Порядок сборки и установки.

(Используется либо крепление к стене, либо распор пол- потолок).

При  выборе места  установки необходимо учесть следующие рекомендации:

- Стенка, на которую предполагается закрепить тренажер должна быть достаточно прочной и иметь толщину не менее 120мм.

- Перед выбранной стеной должно быть не менее 1,5 метра свободного пространства, чтобы не препятствовать выполнению упражнений на универсальной лавке.

- Высота потолка должна быть не менее 2,4 метра.

- Для предотвращения коррозии и порчи деталей из кожзаменителя  рекомендуется устанавливать тренажер в сухом помещении.

- При сборке и установке тренажера следуйте рекомендациям, указанным в инструкции, которая идет в комплекте поставки тренажера.

- При выборе  крепления к стене руководствуйтесь рекомендациями специалистов по крепежам.

1.5.1.1 Для распорки  пол-потолок:

1. Положить лестницу  горизонтально, вставить в нижние торцы стоек шпильку М16.

2. Поднять лестницу вертикально, приложить к стойкам штока, и определить отверстия в стойках, чтобы штока были максимально приближены к потолку. Вставить штока в верхние торцы стоек. Вставить болты М8х60 в выбранные отверстия и зажать болты гайками М8.

3. Ключом 24 распираем гайками М16 шпильки в нижних торцах стоек, до достижения устойчивости лестницы.

1.5.1.2 Для крепления к стене:

1. На стойках лестницы, между первой и второй перекладиной, снизу снимаем заглушки М8. Вставляем болт М8х60 и крепим крепления к стене. В верхней части лестницы снимаем болты М8х60 и крепим крепление к стене вверху.

2. Поставить комплекс вертикально к стене, в месте предполагаемой установки. Убедитесь в точности вертикального размещения тренажера и произведите разметку будущих отверстий.

1.5.2 Прикрепить с помощью болтов М8  перекладину на турнике.

1.5.3 Завести турник над верхней перекладиной, вставляя его по диагонали, а затем опустить до упора с верхней перекладиной и стойкой. Установку турника можно менять, в зависимости от роста пользователя, заводя за любую перекладину.

1.6 Меры безопасности

- На Комплексе разрешается заниматься только одному человеку, одновременно.

- Перед каждым занятием необходимо производить проверку технического состояния и надежности крепежных соединений (целостность канатов, шнуров и затяжку узлов).

1.7 Гарантия изготовления

Изготовитель гарантирует Покупателю сохранность всех качественных показателей в течение 6-ти месяцев со дня приобретения, при условии соблюдения правил установки и эксплуатации. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации оборудования Покупателем, изготовитель ответственности не несет. В случае обнаружения дефектов или низкого качества узлов, возникших не по вине Покупателя, следует обращаться по месту приобретения Комплекса.

В связи с постоянным усовершенствованием, возможны изменения в конструкции, не ухудшающие технических характеристик Комплекса.

1.8 Изготовитель: Г. Днепропетровск, ФЛК Дробот В.В.

1.9 Продавец_______________________________________ Дата Продажи____________________